УДК

название статьи, максимально конкретное и информативное, набирается прописными буквами по центру страницы

© И. О. Фамилия1, 2, И. О. Фамилия1, 3, И. О. Фамилия2, И. О. Фамилия1, И. О. Фамилия2, 3, И. О. Фамилия3, И. О. Фамилия1, 3, И. О. Фамилия1, И. О. Фамилия2

1 Московский государственный университет,

2 Московский энергетический институт,

3 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

E-mail: (один или несколько)

Поступила в редакцию

В статье обязательно должна присутствовать Аннотация (само слово не пишется). Она не должна быть слишком краткой, но не должна превышать третьей части страницы. Так же, как и заголовок, Аннотация не должна содержать аббревиатуры и ссылки на другие работы. Она должна быть информативной и подробной, описывать методы и главные результаты исследования. Из Аннотации должно быть ясно, какие вопросы поставлены для исследования и какие ответы на них получены.

Ключевые слова (не обязательно): 3–6 слов или коротких словосочетаний, точно отражающих содержание статьи.

введение

Статья должна содержать Введение, даже в кратком сообщении должно быть несколько вступительных предложений, описывающих актуальность, необходимость и новизну статьи. В разделе Введение может быть представлен небольшой исторический обзор исследуемой темы, освещены уже существующие работы и их основные результаты. Также во Введении должна быть описана цель выполняемой работы. Объем этого раздела не должен превышать 2.5 страниц.

Статья должна содержать разделы, названия которых набираются прописными буквами по центру страницы. Рукопись должна заканчиваться Заключением. Заключение не может повторять Аннотацию. В нем должны содержаться выводы о работе и краткое описание достигнутых целей и полученных результатов. Заключение по объему не должно превышать одной страницы.

Список используемых источников (оформленный строго по Правилам) может включать в себя любые доступные публикации и издания. Не рекомендуется составлять Список литературы только из ссылок на иностранные публикации. К ссылкам на конференции, отчеты, доклады, авторские свидетельства и т.п. нужно подходить с большой осторожностью, следует избегать ссылок на труднодоступные материалы (например, иностранные или отечественные диссертации, изданные ранее 2010 г. или недоступные в сети Интернет) и заменять их ссылками на источники, содержащие основные данные этих материалов.

Пример

УДК 532.529

ГЕНЕРАЦИЯ СВОБОДНЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ОГНЕННЫХ ВИХРЕЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

( 2015 г. А. Ю. Вараксин1,2, М. В. Протасов1, М. Э. Ромаш1, В. Н. Копейцев1

1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва

2Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

E-mail: varaksin_a@mail.ru

Поступила в редакцию 15.08.2014 г.

Продемонстрирована принципиальная возможность физического моделирования свободных концентрированных огненных вихрей без использования принудительной закрутки. Генерация вихревых структур происходила при горении таблеток уротропина (гексаметилентетрамина), располагаемых на подстилающей поверхности (лист алюминия). С использованием фотосъемки получены первые данные, касающиеся особенностей процесса возникновения огненных вихрей. Проведены оценки некоторых интегральных параметров генерируемых огненных вихревых структур (время жизни, высота, диаметр).

ВВЕДЕНИЕ

Вихревое течение является одной из основных форм движения сплошной среды. В огромном многообразии вихревых потоков отчетливо выделяются концентрированные вихри, широко распространенные в природе (воздушные, водяные смерчи и огненные смерчи, пыльные «дьяволы») и находящие свое применение во многих технических устройствах (вихревые топочные камеры и горелки, центробежные форсунки, циклонные сепараторы, вихревые трубы, различные турбулизаторы) [1–5]. Поэтому физическое моделирование концентрированных вихрей в лабораторных условиях является актуальной задачей.

Ограниченные стенками вихревые течения формируют посредством тангенциального соплового подвода среды, использования механических закручивающих устройств [6–9] и интенсивного вращения корпусных элементов каналов (вращающихся труб). Генерацию свободных (не ограниченных стенками) концентрированных вихрей (в том числе и огненных) осуществляют, как правило, с использованием вентиляторов и/или путем вращения основания (подстилающей поверхности) экспериментальной установки [10–12]. Получаемые указанными способами стационарные вихревые потоки удобны для детального экспериментального изучения, однако их характеристики могут значительно отличаться от параметров реальных нестационарных вихревых структур, наблюдаемых, например, в земной атмосфере.

Исследование свободных нестационарных концентрированных вихрей осложнено вследствие целого ряда причин: спонтанности образования, пространственно-временной нестабильности, практической невозможности управления характеристиками и т.д. Из-за указанных выше особенностей к настоящему времени практически отсутствуют экспериментальные работы, где получены результаты по устойчивости и динамике свободных нестационарных концентрированных вихрей, приемлемые для верификации математических моделей. Исключением являются работы авторов по изучению возможностей генерации и управления поведением свободных нестационарных воздушных вихрей (например, [13–18]).

Целью настоящего исследования является демонстрация принципиальной возможности генерации свободных концентрированных огненных вихрей в лабораторных условиях без использования механических закручивающих устройств, а также оценка их интегральных параметров.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для генерации нестационарных огненных вихрей использовалась простая установка, схема которой показана на рис. 1. Она располагалась в комнате с полом 1 площадью 6x6 м2, потолком 2 высотой 3.3 м на расстоянии 0.5 м от одной из стен 3. Экспериментальная установка представляла собой стол 4 высотой 0.35 м, имеющий три ножки 5. В качестве горизонтальной поверхности стола 4 выступал лист алюминия (марка Д16АМ) диаметром 1100 мм и толщиной 1.5 мм. Верхняя (подстилающая) поверхность алюминиевого листа была зачернена жаростойкой краской. Перед проведением экспериментов в центральной части подстилающей поверхности размещались таблетки уротропина 6 (гексаметилентетрамин, химическая формула – C6H12N4). Масса каждой таблетки – 21 г (диаметр – 40 мм). Теплота сгорания уротропина – 30 МДж/кг.

Эксперименты проводились для разного количества горючего (числа таблеток). Первый, второй и третий режимы соответствовали случаям горения 1, 7 и 19 таблеток соответственно. Так, для режима № 3 19 таблеток располагались в центре подстилающей поверхности, формируя вписанный в окружность (диаметр – 300 мм) шестиугольник (рис. 2). При проведении эксперимента они поджигались, формируя пламена 7 (рис. 1). В процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихрей 8 (рис. 1), высота которых, как правило, существенно превосходила среднеинтегральную высоту пламени над областью расположения горючего.

Фотосъемка процесса горения и генерируемых вихревых структур проводилась с использованием располагаемого на стойке 9 цифрового фотоаппарата 10 (модель Canon SX20, Япония). Для измерения температуры воздуха применялась хромель-алюмелевая термопара.

Описанная простая экспериментальная установка позволяет осуществлять сжигание твердого горючего с выделением контролируемого количества теплоты, а также фотосъемку некоторых особенностей процесса сгорания таблеток и генерации огненных вихрей.

Зависимости температуры воздуха от времени на расстоянии 1 м от центра подстилающей поверхности и максимальной (над центром поверхности) высоты пламени для разных режимов приведены на рис. 3 и 4 соответственно.

Сильная зависимость высоты пламени (так же как и температуры воздуха) от времени связана с существенной нестационарностью процесса горения таблеток горючего. Сначала они разгораются – это приводит к росту высоты пламени. Затем следует непродолжительный период относительной стабилизации (высота пламени изменяется слабо), и вскоре начинается достаточно продолжительный период их затухания. Следует заметить, что процесс горения обладает и собственной высокочастотной нестационарностью (неустойчивостью).

Образующиеся (наблюдаемые) вихревые структуры также являются существенно нестацинарными и характеризуются относительно небольшими временами жизни и пространственно-временной нестабильностью параметров (высота, диаметр, характерная скорость и др.).

В процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихревых структур, высота которых, как правило, значительно (до 2–3 раз) превосходила среднеинтегральную высоту фронта пламени над областью расположения горючего (рис. 5). При этом признаком возникновения огненных вихревых структур также являлось появление винтовых траекторий у нагретых частиц продуктов сгорания.

Многократное повторение опытов позволило сделать следующие заключения. Образование огненных вихревых структур наблюдалось лишь при сжигании 7 и 19 таблеток горючего, т.е. при работе в режимах № 2 и № 3. Количество и размеры генерируемых вихрей были значительно больше при работе в режиме № 3, который и был выбран в качестве основного.

Фотосъемка производилась в ручном режиме с выдержкой 0.01 с. Покадровый анализ позволяет получать информацию о следующих параметрах процесса генерации огненных вихрей и их интегральных характеристиках: 1) временном диапазоне образования огненных вихревых структур, 2) области возникновения огненных вихрей, 3) количестве наблюдаемых огненных вихрей за один эксперимент, 4) времени жизни огненных вихревых структур, 5) высоте огненных вихрей, 6) диаметре огненных вихрей.

Многократное проведение экспериментов (режим № 3) позволило сделать несколько важных заключений. Первые огненные вихри начинали образовываться через 4 минуты, а самые последние – через 12 мин после поджога таблеток. Генерация огненных вихревых структур происходила как в центре области расположения горючего, так и на ее периферии. Количество фиксируемых огненных вихрей – до 15 за один эксперимент. Несколько раз в экспериментах наблюдалась практически одновременная генерация сразу двух огненных вихревых структур (см. рис. 5в). Время жизни подавляющего большинства генерируемых вихрей составляло от 1 до 5 с; наибольшая высота огненных вихрей достигала 0.7 м, а их максимальный диаметр – 0.05 м.

Процесс формирования огненного вихря, вероятно, сопровождается заметным радиальным притоком воздуха со всех направлений к основанию основного (центрального) конвективного потока и сопутствующим закручиванием потока относительно вертикальной оси вследствие наличия градиентов скоростей и температур. Поток продуктов сгорания в огненном вихре состоит из комбинации относительно тонких вихревых нитей, вращающихся и взаимодействующих друг с другом.

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность физического моделирования огненных вихрей без использования принудительной закрутки. Генерируемые огненные вихревые структуры являются лабораторными аналогами огненных вихрей и смерчей, часто возникающих при лесных пожарах и возгораниях на больших площадях в городских районах при плотной застройке, а также на лесоперерабатывающих предприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана принципиальная возможность физического моделирования свободных концентрированных огненных вихрей в лабораторных условиях без использования механических закручивающих устройств. Описана простая экспериментальная установка, позволяющая осуществлять генерацию нестационарных огненных вихревых структур путем сжигания твердого горючего (уротропина), располагаемого на металлической подстилающей поверхности. С использованием фотосъемки получены некоторые данные об условиях генерации и интегральных параметрах огненных вихрей.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (соглашение № 14-19-00453).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи. Географические особенности и геологическая деятельность. Л.: Наука, 1969. 487 с.

2.	Скорер Р. Аэрогидродинамика окружающей среды. М.: Мир, 1980. 552 с.

3.	Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н. Торнадо. М.: Физматлит, 2011. 344 с.

4.	Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Окулов В.Л. Введение в теорию концентрированных вихрей. М.–Ижевск: Ин-т комп. иссл., 2005. 504 с.

5.	Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М., Сергеев М.Н. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения / Под ред. Леонтьева А.И. М.: УНПЦ «Энергомаш», 2000. 412 с.

6.	Ying S.J., Chang C.C. Exploratory Model Study of Tornado-Like Vortex Dynamics // J. Atmos. Sci. 1970. V. 27. № 1. P. 3.

7.	Wan C.A., Chang C.C. Measurement of the Velocity Field in a Simulated Tornado-Like Vortex Using a Three-Dimensional Velocity Probe // J. Atmos. Sci. 1972. V. 29. P. 116.

8.	Ward N.B. The Exploration of Certain Features of Tornado Dynamics Using Laboratory Model // J. Atmos. Sci. 1972. V. 29. № 9. P. 1194.

9.	Church C.R., Snow J.T., Agee E.M. Tornado Vortex Simulation at Purdue University // Bull. Amer. Meteor. Soc. 1977. V. 58. № 9. P. 900.

10.	Гришин А.М., Голованов А.Н., Суков Я.В. Физическое моделирование огненных смерчей // ДАН. 2004. Т. 395. № 2. С. 196.

11.	Гришин А.М., Голованов А.Н., Колесников А.А., Строкатов А.А., Цвык Р.Ш. Экспериментальное исследование тепловых и огненных смерчей // ДАН. 2005. Т. 400. № 5. С. 618.

12.	Haan F.L., Sarkar P.P., Gallus W.A. Design, Construction and Performance of a Large Tornado Simulator for Wind Engineering Applications // Engineering Structures. 2008. V. 30. P. 1146.

13.	Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н., Таекин С.И. Параметры неустойчивой стратификации воздуха, приводящей к генерации свободных вихрей // ТВТ. 2010. Т. 48. № 2. С. 269.

14.	Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н. К вопросу управления поведением воздушных смерчей // ТВТ. 2009. Т. 47. № 6. С. 870.

15.	Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н. О возможностях визуализации при моделировании воздушных смерчей // ТВТ. 2010. Т. 48. № 4. С. 617.

16.	Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н. О возможности воздействия на вихревые атмосферные образования // ТВТ. 2010. Т. 48. № 3. С. 433.

17.	Varaksin A.Y., Romash M.E., Kopeitsev V.N. Tornado-Like Gas-Solid Flow // The 6th Int. Symp. on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion. AIP Conf. Proc. 2010. V. 1207. P. 342.

18.	Вараксин А.Ю., Протасов М.В., Теплицкий Ю.С. К выбору параметров частиц для визуализации и диагностики свободных концентрированных воздушных вихрей // ТВТ. 2014. Т. 52. № 4. С. 581.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис.1.	Схема экспериментальной установки.

Рис. 2.	Схема расположения таблеток горючего на подстилающей поверхности (режим № 3).

Рис. 3.	Распределения температуры воздуха: 1 – режим № 1, 2 – № 2, 3 – № 3.

Рис. 4.	Зависимости высоты пламени над центром подстилающей поверхности: 1 – режим № 1, 2 – № 2, 3 – № 3.

Рис. 5.	Типичные фотографии (режим № 3, размер изображений – 840 × 1100 мм): (а) –обычное горение таблеток, (б) – зафиксированный огненный вихрь, (в) – зафиксированные два огненных вихря.

РИСУНКИ

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

(а)	(б)	(в)

Рис. 5.